## Slide 1
雷达挑战任务 3
阵列信号处理与测角算法仿真
汇报人：雷达项目组
日期：2026 年 4 月

## Slide 2
任务概述
任务 3-1: 单目标测角
• 仿真 1 发 4 收阵列 (d = λ/2)
• 产生回波信号
• FFT 测角法仿真
• 相位法测角仿真
• 分析对比作用距离
任务 3-2: 双目标测角
• 仿真 2 个点目标的角度
• 分析参数对分辨力的影响
• 阵元个数影响分析
• 阵元间距影响分析
• 提高分辨率方法研究

## Slide 3
系统参数设计
参数 | 符号 | 数值 | 单位
载波频率 | f₀ | 10 | GHz
带宽 | BW | 100 | MHz
波长 | λ | 30 | mm
阵元数量 | N | 4 | -
阵元间距 | d | λ/2 | -
目标距离 | R | 10 | km
目标角度 | θ | 30 | deg

## Slide 4
信号模型
回波信号模型
• sₙ(t) = s₀(t) · exp(j·2π/λ · n·d·sin(θ))
•
相邻阵元相位差
• Δφ = 2π/λ · d · sin(θ)
•
关键参数
• n = 0,1,2,...,N-1 阵元索引
• d 为阵元间距
• θ 为入射角（相对于阵列法线）

## Slide 5
测角算法原理
FFT 测角法
• 空间 FFT 变换
• 谱峰搜索定角度
• 计算简单，实时性好
• 可处理多目标
• 分辨率受瑞利限限制
相位法测角
• 利用相邻阵元相位差
• 直接计算目标角度
• 单目标精度高
• 对噪声敏感
• 仅适用于单目标

## Slide 6
任务 3-1 仿真结果
请查看 docs/p3-1-results.png

## Slide 7
任务 3-1 数据总结
方法 | 估计角度 | 误差
FFT 测角 | 30.39° | 0.39°
相位法 | 30.00° | 0.00°
✓ 相邻阵元相位差：90°（与理论一致）
✓ FFT 测角：SNR ≥ 15 dB
✓ 相位法：SNR ≥ 20 dB（对噪声更敏感）

## Slide 8
任务 3-2 仿真结果
请查看 docs/p3-2-results.png

## Slide 9
角度分辨力分析
Δθ ≈ λ / L = λ / [(N-1)·d]
阵元数 | d=0.25λ | d=0.50λ | d=0.75λ | d=1.00λ
4 | 76.39° | 38.20° | 25.46° | 19.10°
8 | 32.74° | 16.37° | 10.91° | 8.19°
16 | 15.28° | 7.64° | 5.09° | 3.82° ✓
⚠️ 4 阵元阵列无法分辨 5°间隔的双目标，需要至少 16 阵元

## Slide 10
提高分辨率的方法
MUSIC 算法
• 子空间分解
• 突破瑞利限
• 需已知信源数
• 计算量大
ESPRIT 算法
• 旋转不变性
• 无需谱搜索
• 计算量小
• 需阵列校准
压缩感知
• 角度域稀疏性
• 少快拍适用
• L1 最小化
• 算法复杂
最大似然
• 统计最优
• 精度最高
• 多维搜索
• 复杂度极高

## Slide 11
代码结构
• src/radar/
• ├── p3-1.py # 单目标测角
• ├── p3-2.py # 双目标测角
• └── __init__.py
•
• tests/
• └── test_radar.py # 单元测试
•
• 核心函数:
• • generate_echo_signal()
• • fft_angle_estimation()
• • phase_angle_estimation()
• • music_angle_estimation()
• • esprit_angle_estimation()

## Slide 12
测试结果
19 passed in 1.33s
✓ 回波信号生成测试
✓ FFT 测角精度测试
✓ 相位法测角测试
✓ MUSIC 算法测试
✓ ESPRIT 算法测试
✓ 角分辨力计算测试
✓ 集成测试

## Slide 13
结论
任务 3-1 结论
• ✓ FFT 和相位法均能准确测角
• 相位法单目标精度更高
• FFT 法噪声抑制更好
• 仿真结果与理论一致
任务 3-2 结论
• 4 阵元分辨力约 38.2°
• 无法分辨 5°间隔目标
• ⚠️ 需 16 阵元才能分辨 5°间隔
• 高分辨率算法可突破限制

## Slide 14
感谢聆听
欢迎提问
详细报告：挑战任务 3.md
仿真代码：src/radar/p3-1.py, p3-2.py